## Slide 1: Một số vấn đề về dịch vụ liều kế cá nhân tại Việt Nam
Hoàng Văn Nguyện

## Slide 2: Mở đầu
Nhiều loại nguồn bức xạ ion hóa:
- Lò phản ứng
- Nguồn phóng xạ
- Máy gia tốc
- Máy phát tia X
Bức xạ neutron, gamma, beta, alpha và tia X

## Slide 3: Nhân viên bức xạ & Đơn vị dịch vụ LKCN
Nước ta: khoảng 18.000 NVBX & 8 đơn vị DVLKCN
Bình quân: 2.250 NVBX/đơn vị dịch vụ
Quốc tế:
- Khối EU(2004)[5]: 1.100.000 NVBX & 44 đơn vị DVLKCN
Bình quân: 25.000 NVBX/đơn vị dịch vụ
- Đức: khoảng 300.000 NVBX & 4 đơn vị DVLKCN
Bình quân: 75.000 NVBX/đơn vị dịch vụ

## Slide 4: Đơn vị DVLKCN & Dịch vụ cung cấp
Thống kê:
- Giai đoạn 1990 – 2000: 02 đơn vị
- Giai đoạn 2001 – 2010: 03 đơn vị
- Giai đoạn 2011 – hiện nay: 08 đơn vị

## Slide 5: Đơn vị DVLKCN & Dịch vụ cung cấp (con.)
Lĩnh vực | Bức xạ | Dịch vụ liều kế cá nhân
Nghiên cứu | Neutron, gamma, beta, alpha và tia X | Liều kế toàn thân (Gamma và tia X)
Công nghiệp | Neutron, gamma, beta, tia X | Liều kế toàn thân (Gamma và tia X)
Y tế | Neutron, gamma, beta, tia X | Liều kế toàn thân (Gamma và tia X)
Giáo dục | Neutron, gamma và tia X | Liều kế toàn thân (Gamma và tia X)

## Slide 6: Chủng loại liều kế cá nhân
Liều kế phim (Film Dosemeter).
Liều kế TLD (Thermoluminescent Dosemeter).
Liều kế OSL (Optically Stimulated Luminescence).
Liều kế RPL (Radio-Photoluminescence).
Liều kế APD (Active Personal Dosemeter).
Liều kế DIS (Direct Ion Storage).
Đề téc tơ vết (Track Dosemeter).

## Slide 7: Loại liều kế cá nhân (toàn thân, photon & beta) thông dụng
Quốc tế:
1. TLD
2. OSL
3. Film
4. RPL, DIS, APD

## Slide 8: Loại LKCN (toàn thân, photon & beta) thông dụng (cont.)
Đo so sánh quốc tế tại Châu Âu những năm gần đây [7],[8],[9],[10],[11]:
Năm | Số nước tham gia | Số đơn vị gửi LKCN | Tổng số hệ LKCN gửi | TLD | OSL | Film | Khác
2008 | 21 | 52 | 62 | 46 | 1 | 10 | 5 (RPL,APD)
2010 | 30 | 70 | 85 | 59 | 8 | 13 | 5 (RPL,APD,DIS)
2012 | 30 | 74 | 87 | 59 | 11 | 12 | 5 (RPL,APD,DIS)
2014 | 35 | 96 | 112 | 79 | 11 | 12 | 10 (RPL,APD,DIS)
2016 | 36 | 86 | 103 | 68 | 17 | 8 | 10 (RPL,APD,DIS)

## Slide 9: Loại LKCN (toàn thân, photon & beta) thông dụng (cont.)
Nhận xét:
1. Ban TC sử dụng “Trumpet Curves” và ISO 14146 để đánh giá kết quả của từng hệ liều kế cá nhân, cụ thể:
Một hệ liều kế được coi là đạt yêu cầu nếu có không quá 10 % số liều kế (tham gia đo so sánh) nằm ngoài giới hạn của “Trumpet Curves”.
2. Có 18 % - 30 % hệ LKCN chỉ thông báo đại lượng Hp(10).

## Slide 10: Loại LKCN (toàn thân, photon & beta) thông dụng (cont.)
3. Phần lớn hệ LKCN vẫn là loại TLD (trong đó có một số hệ sử dụng CaSO4: Dy): 66 %
4. Hệ liều kế phim có xu hướng giảm, chiếm 7,8 %
5. Hệ liều kế OSL có xu hướng tăng chậm, chiếm 16,5 %
6. Hệ liều kế RPL không tăng thêm, chiếm 2,9 %
7. Hệ liều kế APD có xu hướng giảm, chiếm 1 %
8. Hệ liều kế DIS có xu hướng tăng chậm, chiếm 5,8 %
Chú ý: Số liệu trên ở thời điểm 2016

## Slide 11: Loại LKCN (toàn thân, photon & beta) thông dụng (cont.)
Ở Việt Nam
Năm | Số đơn vị cung cấp dịch vụ LKCN | Loại liều kế | Dùng cho loại bức xạ
1990 – 2000 | 2 | TLD (LiF:Mg,Ti và CaSO4: Dy) | Gamma và tia X
2001 – 2010 | 3 | TLD (LiF:Mg,Ti và CaSO4: Dy) | Gamma và tia X
2011 – đến nay | 8 | TLD (LiF, OSL và CaSO4: Dy) | Gamma và tia X

## Slide 12: Một số vấn đề cần quan tâm
Liều kế cá nhân neutron, liều kế cá nhân beta, liều kế tay và liều kế mắt.
Khuyến cáo áp dụng đại lượng Hp(10), Hp(3) và Hp(0.07) cho từng trường hợp/lĩnh vực cụ thể.
Khuyến cáo sử dụng loại liều kế cá nhân thích hợp cho từng trường hợp/lĩnh vực cụ thể.

## Slide 13: Một số vấn đề cần quan tâm (con.)
Chu kỳ xử lý/đọc liều kế cho từng trường hợp/lĩnh vực cụ thể.
Thông báo khi phát hiện liều cá nhân cao vượt mức qui định.
Trung tâm chuẩn liều quốc gia (quản lý, kinh phí, chuyên gia, thiết bị và giá dịch vụ).

## Slide 14: Một số vấn đề cần quan tâm (con.)
Tổ chức đo so sánh liều kế cá nhân chiếu ngoài:
- Trong nước
- Khu vực: ASEAN, Châu Á, …
- Quốc tế
- Kinh phí, chu kỳ và các qui định liên quan.

## Slide 15: KẾT LUẬN
Hai chục năm, DVLKCN ở nước ta có bước phát triển đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn bức xạ cho những người làm công việc bức xạ.
Xin cám ơn các Quý vị

## Slide 16: Tài liệu tham khảo